### Распоряжение Иркутской области от 27.04.2011 N 132-РП

"Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области"

С целью эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, в соответствии со статьями 7 и 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 46 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области (далее - перечень).

2. Лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, или при непосредственном управлении многоквартирным домом, собственникам помещений в многоквартирном доме проводить обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим распоряжением, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения.

3. Перечень, утвержденный настоящим распоряжением, установить для многоквартирных домов класса энергетической эффективности D-низкий, Е-очень низкий и для домов, класс энергетической эффективности которых не определен.

4. Срок пересмотра перечня, утвержденного настоящим распоряжением, - не реже одного раза в три года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

| Губернатор Иркутской области | Д.Ф.Мезенцев |
| --- | --- |

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области (утв. Распоряжением Правительства Иркутской области от 27 апреля 2011 г. N 132-РП)

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Конструктивная характеристика, уровень благоустройства дома | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1. | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт |
| 2. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий | Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для проведения испытания | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт |
| 3. | Установка линейных балансировочных вентилей | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт |
| 4. | Балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергий; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке и в период отопительного сезона | Центральное отопление | Периодическая регулировка |
| 5. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление. Наличие в доме подвалов, чердаков | Периодический осмотр, ремонт |
| 7. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Средства собственников | Единовременно | Центральное отопление | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |
| 8. | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3)экономия потребления воды | Современная шаровая арматура | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка, ремонт |
| 9. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий | Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для испытания | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка |
| 10. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение. Наличие в доме подвалов, чердаков | Периодический осмотр, ремонт |
| 11. | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения | 1) автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Наличие элеваторного узла на системе теплоснабжения | Периодический осмотр, регулировка |
| 12. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Средства собственников | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |
| 13. | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий; 3) экономия потребления воды | Современная шаровая арматура | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, ремонт |
| 14. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | 1) снижение утечек воды; 2) снижение числа аварий | Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для испытания | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Наличие централизованного водоснабжения | Периодическая регулировка |
| 15. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Средства собственников | Единовременно | Наличие централизованного водоснабжения | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Система электроснабжения |
| 16. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно |  | Периодический осмотр, протирка |
| 17. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Средства собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |
| 18. | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и другие | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт |
| 19. | Установка дверей и люков в проемах подвальных помещений | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и люки с теплоизоляцией | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Наличие в доме подвального помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 20. | Установка дверей и люков в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и люки с теплоизоляцией | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно | Наличие в доме чердачного помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 21. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и другие | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт |
| Стеновые конструкции, кровля |
| 22. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и другое | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт |
| 23. | Восстановление утеплителя кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другое | Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, собственники | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт |

Примечание:

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.

Министр жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области